נושא:בקרת PID עם ייחוס דיגיטלי

בקר: Commander SK

| גרסה | תיאור | תאריך | שם | מיקום הקובץ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | כתיבה ראשונית | 22/12/05 | יאיא |  |
| 02 | תיקון | 30/3/2006 | יאיא |  |

נכתב ע"י : יאיר גולדברג

מספר דפים כולל דף זה: 4

תקציר:

דף אפליקציה זה מתאר את הפרמטרים וחיבורי הבקרה הנדרשים על מנת להפעיל בקר Commander SK, בתצורת PID. בתצורה זו, הבקר משנה את מהירות סיבוב המנוע, במטרה להשוות בין ערך ה-Set Point (מוצג בפרמטר 68) לערך המשוב(FeedBack) (מוצג בפרמטר 94).

מסמך זה מפרט מקרה מיוחד בו ערך הסף לייחוס נקבע ע"י פרמטר בבקר (ולא ע"י כניסה אנלוגית שנייה).

פרמטרים:

יש לשנות את ערכי הפרמטרים לפי הטבלה הבאה:

| מספר פרמטר | ערך | הסבר |
| --- | --- | --- |
| 05 | PID | בחירת תצורת העבודה של הבקר |
| 16 | 0-10V/4-20mA | בחירה סוג הכניסה האנלוגית של המשוב (זרם/מתח) |
| 63 | PID Feedback Invert (ראה הסבר בנפרד) | היפוך ערך המשוב (On/Off) |
| 65 | PID Low Limit 0 / -100 | ערך מינימלי למוצא הבקר (באחוזים) , עבור נסיעת המנוע קדימה וגם אחורה קבע 100-במידה והמנוע נוסע לכיוון אחד בלבד קבע 0 |
| 77 | 14.03 | הערך המופיע בפרמטר 67 ייכתב לפרמטר המופיע בפרמטר זה. |
| 78 | 12.04 | הערך המופיע בפרמטר 68 ייכתב לפרמטר המופיע בפרמטר זה. |
| 67 | 12.04 | ערך הסף אשר ביחס אליו מגיב חוג המשוב. |
| 68 | Set point value | ערך הסף (באחוזים) |

כיול תגובת המערכת:

| 61 | Proportional Gain | ערך ההגבר הפרופורציוני של הבקר** |
| --- | --- | --- |
| 62 | Integral Gain | ערך ההגבר האינטגראלי של הבקר** |

** פרמטרים אלו, יחד עם ערכי התאוצה והתאוטה (פרמטרים 3 ו-4, בהתאמה) משפיעים על תגובת המערכת.

חיבורי בקרה:

בשרטוטים למטה מופיעים חיבורי הבקרה וסכימת בלוקים לוגית של אופן פעולת הבקר.