נושא:בקרת PID עם ייחוס דיגיטלי + thermistor

בקר: Commander SK

| גרסה | תיאור | תאריך | שם | מיקום הקובץ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | כתיבה ראשונית | ‏11/03/2008 | דור |  |

נכתב ע"י : דור לוי

מספר דפים כולל דף זה: 5

תקציר:

דף אפליקציה זה מתאר את הפרמטרים וחיבורי הבקרה הנדרשים על מנת להפעיל בקר Commander SK, בתצורת PID. בתצורה זו, הבקר משנה את מהירות סיבוב המנוע, במטרה להשוות בין ערך ה-Set Point (מוצג בפרמטר 68) לערך המשוב(FeedBack) (מוצג בפרמטר 94).

מסמך זה מפרט מקרה מיוחד בו ערך הסף לייחוס נקבע ע"י פרמטר בבקר (ולא ע"י כניסה אנלוגית שנייה).

לאחר מעבר לתצורת PID נבטל את אפשור הPID דרך B7 ונגדיר את כניסת הטרמיסטור ב B7. לכן ראשית יש לעבור לתצורת PID כמוצג למטה.

פרמטרים:

יש לשנות את ערכי הפרמטרים לפי הטבלה הבאה:

| מספר פרמטר | ערך | הסבר |
| --- | --- | --- |
| 05 | PID | בחירת תצורת העבודה של הבקר |
| 16 | 0-10V/4-20mA | בחירה סוג הכניסה האנלוגית של המשוב (זרם/מתח) |
| 63 | PID Feedback Invert (ראה הסבר בנפרד) | היפוך ערך המשוב (On/Off) |
| 65 | PID Low Limit 0 / -100 | ערך מינימלי למוצא הבקר (באחוזים) , עבור נסיעת המנוע קדימה וגם אחורה קבע 100-במידה והמנוע נוסע לכיוון אחד בלבד קבע 0 |
| 77 | 14.03 | הערך המופיע בפרמטר 67 ייכתב לפרמטר המופיע בפרמטר זה. |
| 78 | 12.04 | הערך המופיע בפרמטר 68 ייכתב לפרמטר המופיע בפרמטר זה. |
| 67 | 12.04 | ערך הסף אשר ביחס אליו מגיב חוג המשוב. |
| 68 | Set point value | ערך הסף (באחוזים) |

כיול תגובת המערכת:

| 61 | Proportional Gain | ערך ההגבר הפרופורציוני של הבקר** |
| --- | --- | --- |
| 62 | Integral Gain | ערך ההגבר האינטגראלי של הבקר** |

** פרמטרים אלו, יחד עם ערכי התאוצה והתאוטה (פרמטרים 3 ו-4, בהתאמה) משפיעים על תגובת המערכת.

חיבורי בקרה:

בשרטוטים למטה מופיעים חיבורי הבקרה וסכימת בלוקים לוגית של אופן פעולת הבקר.

הפעלת כניסה B7 ככניסת טרמיסטור:

לאחר השינויים המוצגים מטה הכניסה B7 תשמש ככניסת טרמיסטור.

פרמטרים:

יש לשנות את ערכי הפרמטרים לפי הטבלה הבאה (בסדר ברשום מלמעלה למטה):

| מספר פרמטר | ערך | הסבר |
| --- | --- | --- |
| 79 | 8.25 | הערך המופיע בפרמטר 69 ייכתב לפרמטר המופיע בפרמטר זה. |
| 69 | 0 | ביטול הפעלת כניסה B7 |
| 79 | 8.35 | הערך המופיע בפרמטר 69 ייכתב לפרמטר המופיע בפרמטר זה. |
| 69 | th | בחירה סוג הכניסה עבור B7 כטרמיסטור |
| 80* | 12.23 | הערך המופיע בפרמטר 70 ייכתב לפרמטר המופיע בפרמטר זה. |
| 70* | 10.01 | קביעת פרמטר 10.01 (בקר תקין) בפרמטר 12.23 |
| 80* | 12.24 | הערך המופיע בפרמטר 70 ייכתב לפרמטר המופיע בפרמטר זה. |
| 70* | 50.0 |  |
| 80* | 12.27 | הערך המופיע בפרמטר 70 ייכתב לפרמטר המופיע בפרמטר זה. |
| 70* | 14.08 | הפעלת ה PID כאשר הבקר תקין |

* שלבים אלו נועדו בכדי לקבוע את הפעלת בלוק ה PID בבקר כאשר הבקר תקין.